## Slide 1: Организация локальных сетей.
:

## Slide 2: Локальная сеть -
объединение нескольких компьютеров, расположенных на небольшом расстоянии друг от друга (обычно в пределах одного здания) для совместного решения информационных, вычислительных, учебных и других задач.

## Slide 3: Назначение локальных сетей
обеспечение надёжности при управлении ответственным процессом в режиме реального времени (дублирующий компьютер);
осуществление работы терминалов в режиме разделённого времени;
совместное использование файлов, баз данных и аппаратных ресурсов;
создание автоматизированных систем управления предприятием и технологическим процессом.

## Slide 4: Аппаратура локальной сети
компьютеры (серверы и рабочие станции);
сетевые платы;
каналы связи;
специальные устройства, поддерживающие функционирование сети (маршрутизаторы, концентраторы, коммутаторы).

## Slide 5: Одноранговая сеть
все компьютеры, входящие в неё, имеют одинаковую значимость (статус) и ни один из них не подчинён другому.

## Slide 6
Рабочая станция
компьютеры конечных пользователей
Сервер
выделенный в сети компьютер, выполняющий функции обслуживания рабочих станций.
файл-сервер
сервер базы данных и др.

## Slide 7: Сетевая плата
адаптер , используемый для подключения к сети каждого компьютера и поддерживающий конкретную схему подключения.
Широко распространён адаптер Ethernet с пропускной способностью от 10 ли 100 Мбит/с.

## Slide 8: К сетевой плате подключается сетевой кабель.
неэкранированная витая пара;
волоконно-оптический кабель.
Если используется радиосвязь или связь на инфракрасных лучах, то кабель не требуется.

## Slide 9: Витая пара
- это набор из 8 проводов, скрученных попарно таким образом/, чтобы обеспечивать защиту от электромагнитных помех.

## Slide 10: Волоконно-оптические кабели
передают данные в виде световых импульсов по стеклянным проводам.

## Slide 11: Концентратор (ХАБ)
устройство, объединяющее несколько ( от 5 до 48) ветвей звёздообразной локальной сети и передающее информационные пакеты во все ветви одинаково.

## Slide 12: Коммутатор (СВИЧ)
делает то же самое, но обеспечивает передачу пакетов в заданные ветви.
Это обеспечивает оптимизацию потоков данных в сети и повышение защищённости от несанкционированного проникновения.

## Slide 13: Маршрутизатор (РОУТЕР)
устройство, выполняющее пересылку данных между двумя сетями, как локальными, так и глобальными.
По сути он является специализированным микрокомпьютером, имеет собственный процессор, оперативную и постоянную память, операционную систему.

## Slide 14: Топологии сетей
Кольцевая
Радиальная
( звезда)
Шина
Древовидная

## Slide 15: Сетевая операционная система
обеспечивает совместное использование не только аппаратных ресурсов сети (принтеров, накопителей и т. д), но и распределённых коллективных технологий при выполнении разнообразных работ .
наиболее распространены сетевые ОС
Novell NetWare, Linux, Windows.

## Slide 16
Информация в сетях передаётся отдельными порциями ПАКЕТАМИ, причём длина этих пакетов строго ограничена (несколько килобайт)

## Slide 17: Технология «КЛИЕНТ –СЕРВЕР»
глубокое разделение функций компьютеров с сети.

## Slide 18: Функции клиента
предоставление пользовательского интерфейса , ориентированного на нужды пользователя;
формирование запросов к серверу;
анализ ответов сервера на запросы и предъявление их пользователю.

## Slide 19: Основная функция сервера
выполнение специфических действий по запросам клиента (например, решения сложной математической задачи, поиск данных в базе данных, соединение клиента с другим клиентом и т. д.)

## Slide 21
Разграничение прав доступа в локальной сети

## Slide 22
Каждый пользователь при работе в локальной получает в распоряжение не только свой собственный диск, но и дисковое пространство любой машины, включенной в сеть (естественно, со всем его содержимым).

## Slide 23
Чтобы любой пользователь сети мог располагать вашим дисковым пространством, надо установить на компьютере соответствующий режим разрешения подобных операций с помощью драйвера сети.
В связи с этим весьма актуальным является вопрос защиты данных вашего дискового пространства от их возможной порчи (возможно, непреднамеренной) со стороны других пользователей сети.
При желании можно установить режим «только для чтения», не позволяющий другим пользователям ничего удалять с вашего диска, или «открыть» для просмотра не весь диск, а лишь одну или несколько директорий.

## Slide 24
В каждой локальной сети всегда есть возможность обмена между пользователями текстовыми сообщениями и файлами, что для любой организации является немаловажным преимуществом, позволяющим избавиться от утомительной беготни сотрудников по различным отделам данного учреждения и использования служебного телефона для звонков в соседнюю комнату.

## Slide 25
Физически обмен данными в сети осуществляется так: каждая из машин, включенных в сеть, имеет свой собственный номер — идентификатор; информация от конкретного компьютера поступает в сеть в виде отдельных порций, их называют пакетами.

## Slide 26
Пакеты снабжаются информацией о том, какой машине в сети они предназначены. Далее пакет свободно перемещается по сети, сравнивая свой номер с идентификатором каждой конкретной машины. В случае их совпадения сообщение передается данной машине.
Следует заметить, что рассылка данных и сообщений по сети возможна одновременно для всех пользователей этой сети: можно, например, послать сообщение не одному конкретному пользователю, а группе пользователей или всем пользователям сети одновременно, в том числе и себе самому.

## Slide 27
Работой локальной сети управляет операционная система, которая поддерживает стандарты (протоколы) обмена информацией в сети, устанавливает очередность при обращении различных пользователей к одним и тем же ресурсам, защищает ресурсы от несанкционированного доступа.
Основное назначении сетевой ОС – дать возможность пользователям работать в локальной сети, не мешая друг другу.

## Slide 28
Можно выделить следующие методы разграничения доступа:
1) по спискам;
2) с использованием матрицы установления полномочий;
3) по уровням секретности и категориям;
4) парольный.
Разграничение (логическим управлением) доступа называется процесс установки полномочий (совокупности прав) субъекта для последующего контроля санкционированного использования вычислительных ресурсов , доступных автоматизированной системе.

## Slide 29
1.При разграничении доступа по спискам задаются соответствия :
Каждому пользователю- список ресурсов и прав доступа к ним
каждому ресурсу –список пользователей и их прав доступа к данному ресурсу.

## Slide 30
Субъект | Каталог d:\Heap | Программа prty | Принтер
Пользователь 1 | сdrw | е | w
Пользователь 2 | r |  | w c 9:00 до 17:00
Фрагмент матрицы установления полномочий
c – создание, d – удаление, r – чтение, w – запись, e – выполнение.
2. Использованием матрицы установления полномочий- подразумевает применение матрицы доступа (таблицы полномочий

## Slide 31
3. Разграничение по уровням секретности –ресурсы сети распределяются по в соответствии с уровнями секретности или категорий.
4.Парольное разграничение—использование методов доступа субъектов к объектам по паролю.

## Slide 32
Основная задача системного администратора — обеспечение безопасной и эффективной работы компьютера.
Безопасная система защищает данные от несанкционированного доступа, всегда готова предоставить ресурсы своим пользователям, надежно хранит информацию, гарантирует неизменность данных. Для авторизованного входа в систему применяют учетные записи пользователей.
Понятие о системном администрировании.

## Slide 33
Учетные записи пользователей.
Если в разное время с компьютера будут заходить несколько человек, то нужна регистрация в системе новой учетной записи для входа в Windows. Windows XP является многопользовательской системой, различные пользователи могут независимо друг от друга настроить интерфейс Рабочего стола, работать с собственными файлами и папками, настраивать для себя выход в Интернет и к электронной почте. Системный администратор может допускать к работе неопытных пользователей, запретив им устанавливать новое программное обеспечение, изменять настройки системы, запускать некоторые программы.
Понятие о системном администрировании.

## Slide 34
Администратор обладает следующими правами:
установка оборудования и программного обеспечения;
изменение всех системных настроек;
доступ ко всем файлам, кроме индивидуальных файлов других пользователей;
создание, удаление и изменение учетных записей пользователей;
изменение статуса собственной учетной записи;
изменение прав доступа других пользователей к ресурсам компьютера.
Для того чтобы было надежное хранения данных в системе, администратору следует проводить следующие работы:
проверка диска — проверяет диск на наличие сбойных секторов;
дефрагментация диска — устраняет фрагментацию файлов и дисков;
очистка дисков — предложит список неиспользуемых программ и файлов, которые можно удалить для освобождения дисковой памяти;
архивация данных — осуществляет резервное копирование данных на дисках.
Понятие о системном администрировании.

## Slide 35: Вопросы:
Что такое компьютерная сеть?
Для чего создаются локальные компьютерные сети?
Что такое сервер и рабочая станция?
Что такое сетевой адаптер, концентратор, коммутатор и маршрутизатор?
Какие бывают топологии локальных сетей?