## Slide 1: Нагрузки и воздействия

## Slide 2: Нагрузки и воздействия
Нагрузки подразделяются на:
объемные;
поверхностные.
Объемные прикладываются к каждой частице конструкции (тела), к ним относятся:
силы притяжения (гравитации);
силы инерции.
Поверхностные воздействуют в местах поверхности контакта при сопряжении конструкций между собой или их частей и в местах контакта машин, механизмов с конструкциями. Поверхностные нагрузки возникают в месте опирания (соединения) различных конструкций и считаются: а) сосредоточенными, если площадь (поверхность) контакта невелика, например при опирании балки на стену, колонну; б) распределенными, если передача нагрузки (давления) осуществляется по линии или площади.
Такие нагрузки называют соответственно:
распределенными по длине (погонными), например при опирании плиты на балку или стену ;
распределенными по площади, например при опирании фундамента на грунт

## Slide 3: Объемные и поверхностные

## Slide 4: Поверхностные нагрузки

## Slide 5: Классификация нагрузок, действующих на строительные конструкции
В зависимости от продолжительности действия нагрузки подразделяются на:
постоянные;
временные (длительные, кратковременные, особые). Постоянными являются нагрузки, которые при строительстве и эксплуатации сооружения действуют постоянно.
Временными являются нагрузки, которые в отдельные периоды строительства и эксплуатации могут отсутствовать.

## Slide 6: Постоянная нагрузка
К постоянным нагрузкам относятся: • вес частей зданий и сооружений, в том числе вес несущих и ограждающих строительных конструкций; • вес и давление грунтов (насыпей, засыпок), горное давление; • воздействие предварительного напряжения в конструкциях.

## Slide 7: Временные нагрузки
Временные нагрузки разделяют на длительные, кратковременные и особые. К временным длительным нагрузкам относятся: • вес временных перегородок; • вес стационарного оборудования: станков, аппаратов и др.; • нагрузки на перекрытия в складских помещениях, холодильниках, зернохранилищах, архивах, библиотеках и подсобных зданиях и помещениях; • нагрузки на перекрытия жилых и общественных зданий с пониженными нормативными значениями, приведенными втабл. 3 СНиП 2.01.07-85*; • снеговые нагрузки с пониженным расчетным значением, определяемым умножением полного расчетного значения на коэффициент 0,5. В СНиП 2.01.07-85* приведено более 10 видов длительных нагрузок, здесь рассмотрены и сокращенно изложены наиболее распространенные. К кратковременным нагрузкам относятся: • нагрузки на перекрытия жилых и общественных зданий с полными нормативными значениями; • снеговые нагрузки с полным расчетным значением; • нагрузки от подвижного подъемно-транспортного оборудования (мостовых и подвесных кранов, тельферов, погрузчиков и т.п.); • нагрузки, возникающие при изготовлении, перевозке и возведении конструкций, при монтаже и перестановке оборудования, а также нагрузки от веса временно складируемых на строительстве изделий и материалов (за исключением нагрузок в местах, специально предназначенных для складирования и хранения материалов), кратковременные нагрузки от веса насыпного грунта и др.; • нагрузки от оборудования, возникающие в пускоостановочном, переходном и испытательном режимах; • ветровые нагрузки; • температурные и климатические воздействия. Так же как и длительные нагрузки, кратковременные перечислены сокращенно и описаны упрощенно, более подробно см. СНиП 2.01.07-85*.

## Slide 8: Особые нагрузки
К ним относятся:
• сейсмические и взрывные воздействия; • нагрузки, вызываемые резким нарушением технологического процесса, временной неисправностью или поломкой оборудования; • воздействия неравномерных деформаций, сопровождающиеся изменением структуры грунта (например, деформации просадочных грунтов при замачивании или вечномерзлых грунтов при оттаивании), воздействия деформации земной поверхности в районах влияния горных выработок и в карстовых районах.
Все перечисленные нагрузки могут принимать нормативные и расчетные величины (значения).

## Slide 10: Нормативные нагрузки
В расчетах нормативные нагрузки обозначаются индексом «n». Сосредоточенные нормативные нагрузки (силы):
Nn, Рn — нормативные сосредоточенные нагрузки (кН).
Нагрузки, распределенные по площади или по длине элемента (погонные нагрузки):
рп, qп — нормативные распределенные нагрузки (кПа, кН/м).

## Slide 11: Нормативные постоянные нагрузки
Нормативные нагрузки от веса конструкций должны определяться по данным стандартов и заводов-изготовителей или по проектным размерам и плотностям материалов с учетом их весовой влажности для предусмотренных условий возведения и эксплуатации зданий и сооружений.
Для сбора нагрузок необходимо знать:
- размеры конструкций или частей здания (они, как правило, или известны, или ими задаются предварительно, а затем уточняют и, если нужно, делают перерасчет).
- плотность строительных материалов (приводится в справочниках).

## Slide 12: Нормативные временные нагрузки
Нормативные временные нагрузки, необходимые для расчета конструкций, установлены СНиП 2.01.07-85*
• нагрузки на перекрытия и лестницы зданий приведены в табл. 3 СНиП; • ветровые нагрузки (статическая составляющая). Если ветровая нагрузка при проектировании не будет учтена, это в последующем крайне негативно скажется на эксплуатационных характеристиках здания или сооружения.
Средняя ее составляющая вычисляется по такой формуле:
Wn = Wo * k.
Wo — скоростной напор ветра,
k — коэффициент изменения скоростного напора Wo по высоте в зависимости от типа местности.
Все начальные данные из этой формулы определяются по таблицам. Иногда при вычислениях используют также параметр c — аэродинамический коэффициент. Выглядит формула в этом случае следующим образом:
Wn = Wo * kс.
• нормативное значение снеговой нагрузки определяется умножением ее расчетного значения на коэффициент 0,7;
• нагрузки от оборудования, складируемых материалов, мостовых и подвесных кранов определяются по указаниям СНиП.