## Slide 1: Подземные воды

## Slide 2
Классификация, режим и движение подземных вод.
Виды вод в грунтах.
Водные свойства грунтов.
Понятие о коэффициенте фильтрации грунтов.
Условия залегания, распространения и гидравлические особенности грунтовых вод.

## Slide 3: Классификация, режим и движение подземных вод.
Все воды земной коры, находящиеся ниже поверхности Земли в горных породах в газообразном, жидком и твёрдом состояниях, называются подземными водами. Подземные воды составляют часть гидросферы - водной оболочки земного шара. Они встречаются а буровых скважинах на глубине до нескольких километров.

## Slide 4
Подземные воды весьма разнообразны по химическому составу, температуре, происхождению, назначению и т. д. По общему содержанию растворенных солей они делятся на четыре группы: пресные, солоноватые, соленые и рассолы. Пресные воды содержат менее 1 г/л растворенных солей; солоноватые воды - от 1 до 10 г/л; соленые - от 10 до 50 г/л; рассолы - более 50 г/л.
По химическому составу растворенных солей подземные воды делятся на гидрокарбонатные, сульфатные, хлоридные и сложного состава

## Slide 5
Воды, имеющие лечебное значение, называются минеральными. Минеральные воды выходят на поверхность в виде источников или выводятся на поверхность искусственно с помощью буровых скважин.

## Slide 6: По условиям залегания выделяют следующие типы подземных вод:
почвенные;
верховодка;
грунтовые;
межпластовые.

## Slide 7
Почвенные воды располагаются у поверхности и заполняют пустоты в почве. Влага, содержащаяся в почвенном слое, называется почвенными водами. Передвигаются они под действием молекулярных, капиллярных сил и сил тяжести.
В поясе аэрации выделяют 3 слоя почвенных вод:
1. почвенный горизонт переменной влажности - корнеобитаемый слой. В нем совершается обмен влагой между атмосферой, почвой и растениями.
2. подпочвенный горизонт, часто сюда «промокание» не доходит и он остается «сухим».
3. горизонт капиллярной влаги - капиллярная кайма.

## Slide 8
Верховодка - временное скопление подземных вод в близповерхностном слое водоносных отложений в пределах зоны аэрации, лежащих на линзовидном, выклинивающемся водоупоре.

## Slide 9
Верховодка - безнапорные подземные воды, залегающие наиболее близко к земной поверхности и не имеющие сплошного распространения. Образуются за счёт инфильтрации атмосферных и поверхностных вод, задержанных непроницаемыми или слабо проницаемыми выклинивающимися пластами и линзами, а также в результате конденсации водяных паров в горных породах. Характеризуются сезонностью существования: в засушливое время они нередко исчезают, а в периоды дождей и интенсивного снеготаяния возникают вновь.

## Slide 10
Подвержены резким колебаниям в зависимости от гидрометеорологических условий (количества атмосферных осадков, влажности воздуха, температуры и др.). К верховодке относятся также воды, временно появляющиеся в болотных образованиях вследствие избыточного питания болот. Нередко верховодка возникает в результате утечек воды из водопровода, канализации, бассейнов и др. водонесущих устройств, следствием чего может быть заболачивание местности, подтопление фундаментов и подвальных помещений.

## Slide 11
Грунтовые воды залегают в виде постоянного водоносного горизонта на первом от поверхности, более или менее выдержанном, водонепроницаемом слое. Грунтовые воды имеют свободную поверхность, которая называется зеркалом, или уровнем, грунтовых вод.

## Slide 12
Межпластовые воды заключены между водоупорными слоями (пластами). Межпластовые воды, находящиеся под напором, называются напорными, или артезианскими. При вскрытии скважинами артезианские воды поднимаются выше кровли водоносного пласта и, если отметка напорного уровня (пьезометрическая поверхность) превышает отметку поверхности Земли в данном пункте, то вода будет изливаться (фонтанировать). Условная плоскость, определяющая положение напорного уровня в водоносном пласте ,называется пьезометрическим уровнем. Высота подъема воды выше водоупорной кровли называется напором.

## Slide 13: Типы подземных вод: 1 - почвенные; 2 - верховодка; 3 - грунтовые; 4 ~ межпластовые; 5 - водонепроницаемый горизонт; 6 - водопроницаемый горизонт

## Slide 14: Ламинарное и турбулентное движение подземных вод
Под ламинарным понимается такое движение, когда
струйки воды двигаются без завихрения, параллельно друг
другу, с небольшими скоростями; поэтому иногда
ламинарное движение называют параллельно-струйчатым.
Движение подземных вод в подавляющем большинстве
случаев является ламинарным.

## Slide 15
Под турбулентным движением понимается такое движение, которое характерно большими скоростями,
вихреобразностью, пульсацией и перемешиванием отдельных струй воды. Турбулентное движение может происходить только в очень крупных порах или в широких трещинах горных пород при значительных градиентах (например, вблизи скважин, из которых
происходит интенсивная откачка воды).

## Slide 16: 2. Виды вод в грунтах
Подземная вода в горных породах может находиться в
различных видах:
кристаллизационная и химически связанная вода , входящая в состав минералов, например, в гипсе (СaSO4 *2H2O);
- вода в твердом состоянии (лед), встречается в породах с отрицательной температурой в виде кристаллов и прожилков льда;

## Slide 17
- парообразная вода в воздухе, заполняющем пустоты пород; при незначительном количестве этого вида воды ( до 0,001 % от веса породы) она способна к быстрому перемещению втолщах пород и существенно влиять на их свойства;

## Slide 18
- гигроскопическая (прочносвязанная) вода, располагается на частицах пород в виде прерывистой молекулярной пленки, удерживается на них за счет электромолекулярных сил, не
подвергается воздействию гравитации и обладает специфическими физическими свойствами.

## Slide 19
- пленочная (рыхлосвязанная) вода представляет собой пленку из нескольких тысяч молекулярных слоев, удерживается на поверхности частиц электромолекулярными силами,способна к перемещению от более толстых слоев воды к менее толстым пленкам, но так же как и гигроскопическая вода не зависит от сил гравитации; не передает гидростатического давления;

## Slide 20
- капиллярная вода, как следует из ее названия, находится в тончайших капиллярах), трубочках или порах пород, удерживается в них силами поверхностного натяжения (капиллярными силами), подтягивается вверх ( на высоту до 1,5-3,0 м) от скоплений подземных вод, или существует самостоятельно в виде капиллярно-подвешенной воды;
Эта вода способна передвигаться за счет разности температур (от
холода к теплу), растворять и переносить растворенные соли;

## Slide 21
- гравитационная (свободная, текучая) вода находится в породах в капельно-жидком состоянии и обладает способностью перемещаться по порам и трещинам под действием силы тяжести.

## Slide 22: 3. Водные свойства грунтов.
В породах основными водными показателями являются влагоемкость, водоотдача, водопроницаемость и в качестве результирующего показателя грунта по отношению к воде – его
естественная (природная) влажность.

## Slide 23
Влагоемкость – способность горных пород вмещать и удерживать в себе воду. При полном заполнении пор и трещин водой порода находится в состоянии полного насыщения. Такое состояние называют полная влагоемкость (Wп.в.):
Wв.п. = n/ρ,
где n – пористость и ρ – плотность скелета породы.

## Slide 24
Наибольшее значение Wв.п. совпадает с величиной пористости породы. По величине Wв.п. породы разделяют:
на весьма влагоемкие (торф, суглинки),
слабо влагоемкие (мергель, мел, рыхлые песчаники, мелкие пески) и
невлагоемкие, т.е. породы, которые не удерживают в себе
воду (галечники, гравий, щебень, крупнозернистые пески).

## Slide 25
Водоотдача (Wв) – способность пород, насыщенных водой, отдавать свободную (но несвязную) воду в виде стока. Величина водоотдачи выражается в процентном отношении объема
свободных вытекающей из породы воды к объему всей породы, или количеством воды, вытекающей из 1м3 породы. Наибольшей водоотдачей обладают крупнообломочные породы, пески,
в которых величины Wв колеблется от 25 до 43%. В глинах водоотдача практически отсутствует.

## Slide 26
Водопроницаемость (Кф) – способность пород пропускать через свои поры и трещины воду с той или иной скоростью. Чем больше размер пор или крупнее трещины, тем выше водопроницаемость пород. Водопроницаемость пород, т.е. их фильтрационная способность, оценивается коэффициентом фильтрации Кф м/сут, который характеризует собой движение подземной воды в каждой породе.

## Slide 27
Естественная (природная) влажность (W) – количество воды, которое имеет порода в условиях естественного залегания, отнесенное к весу данного объема породы в сухом состоянии.
Этот показатель является одним из основных при характеристике дисперсных грунтов и может определяться в лаборатории, в полевых условиях и измеряется в % или в долях единицы.

## Slide 28
Степень (коэффициент) влажности (Sr, % или доли ед.) характеризует относительную долю заполнения пор водой. Ее величина численно равна отношению объема воды (Vw) к объему пор породы (Vn):
Sr = Vw / Vn

## Slide 29: 4. Понятие о коэффициенте фильтрации грунтов.
Коэффициент фильтрации является одним из важнейших показателей для грунтов, т.к. определяет водопроницаемость грунтов и, следовательно, их дренирующую способность.

## Slide 30
По величине Кф породы разделяют: 1) на высоководопроницаемые (более 1м/сут) – галечники, гравий, пески, трещиноватые породы и др.;
2) слабопроницаемые (1-0,001 м/сут) – глинистые пески, торф, пористые известняки, суглинки и др.
3) непроницаемые (меньше 0,001м/сут) – глины, мерзлые породы, массивные скальные породы и др.

## Slide 31
Величина Кф в породах определяется в грунтоведческих лабораториях с помощью приборов, может так же устанавливаться в полевых условиях в массивах ненарушенных грунтов.

## Slide 32: Ориентировочные значения коэффициента фильтрации

## Slide 33
Коэффициент фильтрации, по существу, является численным выражением скорости фильтрации, которая характерна для той или иной породы.

## Slide 34: 5. Условия залегания, распространения и гидравлические особенности грунтовых вод.
Питание грунтовых вод осуществляется:
через зону аэрации за счет инфильтрации атмосферных осадков (дождевых, талых и паводковых вод) по всей площади их
распространения;
конденсирующейся влаги в зоне аэрации;
поглощения поверхностных вод;
восходящей фильтрации из нижележащих горизонтов;
искусственного питания грунтовых вод.

## Slide 36
Разгрузка грунтовых вод осуществляется в виде:
родников,
фильтрацией в русла рек или дно водоемов при наличии гидравлической связи грунтовых и поверхностных вод,
путем испарения,
перетеканием в нижележащие водоносные горизонты,
искусственным путем.