## Slide 1: «Архитектура компьютеров и их основные характеристики»

## Slide 2: Архитектура персонального компьютера
Архитектура — это наиболее общие принципы построения компьютера, отражающие программное управление работой и взаимодействием его основных функциональных узлов.

## Slide 3
Архитектура компьютера - обычно определяется совокупностью его свойств, существенных для пользователя.
Основное внимание при этом уделяется структуре и функциональным возможностям машины, которые можно разделить на основные и дополнительные.
Основные функции определяют назначение ЭВМ: обработка и хранение информации, обмен информацией с внешними объектами.
Дополнительные функции повышают эффективность выполнения основных функций:
обеспечивают эффективные режимы ее работы,
диалог с пользователем,
высокую надежность и др.

## Slide 4: Архитектура ПК

## Slide 5
Notes: «Мозгом» центральной части компьютера является процессор. Он расшифровывает и выполняет задания, совершая арифметические и логические операции, а также осуществляет управление всеми процессами в компьютере. Поэтому его функциональными частями являются устройство управления (УУ) и арифметико-логическое устройство (АЛУ), технологически не разделяемые на отдельные устройства.

## Slide 6: МАТЕРИНСКАЯ ПЛАТА ПЛАТА-БУТЕРБРОД Материнская плата (МП) — это печатная плата, на которой смонтировано огромное количество радиодеталей, разъемов и других компонентов, связанных сложнейшей сетью тонких медных проводников-дорожек. В конструкции платы они расположены в несколько слоев (бутерброд).

## Slide 7: В основу построения большинства компьютеров положены принципы, сформулированные Джоном фон Нейманом:
Принцип программного управления
Принцип однородности памяти
Принцип адресности
Компьютеры, построенные на этих принципах, имеют классическую архитектуру

## Slide 8
Устройство компьютера |  |  | 
Компьютер – это универсальное программно управляемое автоматическое устройство для обработки информации различных видов. |  |  | 
Архитектура персонального компьютера |  | Архитектура фон Неймана | 
Шинная: Устройства взаимодействуют через общую магистраль - шину | Открытая: Изменяемый состав устройств | Централизо-ванная: Устройства взаимодействуют через центральный процессор | Фиксирован-ная: Неизменный набор устройств

## Slide 9
Аппаратные средства
персонального компьютера

## Slide 10
Персональный
компьютер
аппаратные
средства
программное
обеспечение

## Slide 12
Notes: 1.основные устройства ввода: клавиатуру и манипулятор «мышь»;
2.основное устройство вывода: монитор;
3.центральная часть располагается в системном блоке;
4.внешняя память располагается на носителях – дисках и приводится в действие специальными приводами – дисководами;
5.в единую конфигурацию все части ПК соединены с помощью устройств сопряжения.

## Slide 13: Базовая конфигурация компьютера:
системный блок;
монитор;
клавиатура;
мышь.

## Slide 15: Системный блок:
Основной блок компьютера.
В нем находятся внутренние устройства.
К нему подключаются внешние устройства.

## Slide 16: Составные части системного блока:
Корпус
горизонтальный
вертикальный

## Slide 17
Материнская плата:

## Slide 18: Компоненты материнской платы.
гнездо для процессора;
базовая система ввода/вывода (ROM BIOS);
гнезда модулей оперативной памяти DRAM;
разъемы шины;
микросхемы системной логики;
батарея.

## Slide 19: Процессор. Центральный процессор(ЦП) - это электронный модуль, который выполняет в компьютерной системе основную вычислительную работу и управляет взаимодействием между всеми блоками и системами компьютера. Именно к ЦП стягиваются все магистрали компьютерной системы. Центральный процессор находится в функциональном центре компьютерной системы c его помощью компьютер решает очень сложные задачи за короткие промежутки времени. Каждый микропроцессор имеет определённое число элементов памяти, называемых регистрами, арифметико-логическое устройство ( АЛУ ), и устройство управления.
Регистры используются для временного хранения выполняемой команды, адресов памяти, обрабатываемых данных и другой внутренней информации микропроцессора.
В АЛУ производится арифметическая и логическая обработка данных.
Устройство управления реализует временную диаграмму и вырабатывает необходимые управляющие сигналы для внутренней работы микропроцессора и связи его с другой аппаратурой через внешние шины микропроцессора

## Slide 20: Процессор:
Управляет всеми ресурсами компьютера
и выполняемыми программами.
Характеристики:
модель;
тактовая частота;
разрядность
кулер процессора

## Slide 21: Модификация процессоров.
Фирма Intel предлагает процессоры следующих модификаций:
Xeon – для серверов учреждений.
Intel Pentium - для производительных настольных компьютеров.
Сеleron – домашние ПК.
Фирма AMD предлагает следующие модификации:
Athlon - для настольных компьютеров и графических станций
Duron – для недорогих домашних компьютеров.

## Slide 22
Разрядность процессора показывает, сколько бит данных он может принять и обработать в своих регистрах за один такт.
Первые процессоры были 16-разрядные. Современные процессоры семейства Intel Pentium 32-разрядные, 64-разрядные.

## Slide 23
Тактовая частота показывает, сколько операций может производить ЦП за одну секунду.
Первые процессоры могли работать с частотой не выше 4,77 МГц, а сегодня до 3000 МГц и выше.

## Slide 24: Виды памяти
Память компьютера делится на:
внутреннюю — оперативную (энергозависима, «быстрая»)
внешнюю — долговременную (энергонезависима, «медленная»)
Быстродействие определяется временем доступа процессора к данным:
Время доступа совр.жесткого диска секунды
Время доступа опер.памяти секунды

## Slide 25
Оперативная память предназначена для хранения программ и данных, которые используются процессором в текущий момент.
Содержимое оперативной памяти пропадает после выключения питания.
Оперативная память:

## Slide 26: Оперативная память:
В нее загружаются запускаемые программы и данные, с которыми работают эти программы в настоящий момент.
Характеристики:
тип памяти (DDR SDRAM, DDR2 SDRAM, DDR3 SDRAM);
форм-фактор;
объем;
частота.

## Slide 27: Оперативная память П.К.
Оперативная память (ОЗУ) - это основная память компьютера, предназначенная для хранения текущих данных и выполняемых программ, а также копий отдельных модулей операционной системы.
Большинство программ в процессе выполнения резервируют часть оперативной памяти для хранения своих данных. К данным, хранящимся в оперативной памяти, ЦП может обращаться непосредственно, используя хост-шину. После отключения питания компьютера все содержимое ОЗУ стирается.
Основной составной частью микросхем ОЗУ является массив элементов памяти, объединенных в матрицу накопителя. Элемент памяти (ЭП) может хранить 1 Бит (0 Бит) информации. Каждый ЭП имеет свой адрес, который задаётся сегментом памяти и смещением. При этом ячейки памяти объединяются в банки памяти.

## Slide 28
Существуют два основных типа устройств оперативной памяти:
Динамическая память
Статическая (кэш-память)

## Slide 29: Виды устройств памяти.
Постоянное запоминающее устройство (ПЗУ).
ПЗУ — энергонезависимое устройство, т. е. данные, находящиеся в нем, не зависят от того, включен ли компьютер.
В ПЗУ хранится программа запуска компьютера, которая называется BIOS (базовая система вво­да/вывода). BIOS начинает работать после включения питания компьютера. Эта программа загружает с диска операционную систему и далее в работе компьютера не участвует.

## Slide 30
Видеопамять – это вид памяти, обслуживающая устройство визуального отображения выводимой информации — монитор.
Сначала формируется содержимое видеопамяти, а затем адаптер монитора выводит изображение на экран.

## Slide 31: Контроллер
Для связи между отдельными функциональными узлами ПК используется специальное устройство – шина, через которую осуществляется связь ЦП с устройствами, подключенными к данному ПК через контроллеры или адаптеры.
Контроллер (адаптер) — это электронная схема, управляющая работой вверенного ему внешнего устройства.

## Slide 32: Карты расширения:
сетевая карта
модем
TV-тюнер

## Slide 33: Видеокарта:
используется для обработки видеоинформации и ее отображения на экране монитора.

## Slide 34: Видеоадаптер.
MDA (Monochrome Display Adapter - монохромный адаптер дисплея) - простейший видеоадаптер, применявшийся в первых IBM PC.
CGA (Color Graphics Adapter - цветной графический адаптер) - первый адаптер с графическими возможностями.
VGA (Video Graphics Array - множество, или массив, визуальной графики) - расширение MCGA, совместимое с EGA, введен фирмой IBM в средних моделях PS/2. Фактический стандарт видеоадаптера с конца 80-х годов.
SVGA (Super VGA - "сверх" VGA) - расширение VGA с добавлением более высоких разрешений и дополнительного сервиса.
Устройство, называемое видеоадаптером (или видеокартой), есть в каждом компьютере в виде устройства, интегрированного в системную плату, либо в качестве самостоятельного компонента - платы расширения.
Главная функция, выполняемая видеокартой, это преобразование полученной от центрального процессора информации и команд в формат, который воспринимается электроникой монитора, для создания изображения на экране.
Основные виды видеоадаптеров:

## Slide 35: Видеоадаптер
Видеоадаптер – внутренне устройство, устанавливается в один из разъемов материнской платы, и служит для обработки информации, поступающей от процессора или из ОЗУ на монитор, а также для выработки управляющих сигналов.
Современные видеоадаптеры имеют собственный вычислительный процессор (видеопроцессор), который снижает нагрузку на основной процессор при построении сложных изображений.

## Slide 36: Звуковой адаптер
Трудно представить современный компьютер молчаливым, без возможности услышать сигналы, музыку, речь. Так как наша речь (и музыка) достаточна, сложна и это приводит к большой загрузке процессора во время её вывода, то появилась необходимость в разгрузке звукового ввода и вывода.
Для этого и служит звуковая карта. Вместе со звуковой картой обычно используются специальные звуковые колонки или реже наушники.

## Slide 37: Звуковая карта. Звук высокого качества может обеспечить, конечно, только звуковая карта. Она предназначена для воспроизведения и записи звука на компьютере. Диапазон звуковых карт широк от простейших, предназначенных для невзыскательного слушателя, до звуковых карт для профессиональной работы. Звуковая карта состоит из нескольких основных модулей. Это:
Модуль цифровой обработки звука, называемый также цифровым звуковым процессором( DSP-Digital Sound Processor). Осуществляет преобразование аналогового сигнала в цифровой и наоборот.
FM-синтезатор.
Микширующее устройство. Модуль микширования включает в себя собственно микшер и усилители. Микшер предназначен для смешивания от различных устройств карты. Амплитуда, а следовательно и громкость каждого сигнала управляются независимо для каналов воспроизведения и записи.
Блок MPU (MIDI Processing unit-устройство MIDI обработки). Осуществляет приём и передачу данных по внешнему MIDI-интерфейсу.

## Slide 38: Сетевая карта
Сетевая карта (или карта связи по локальной сети) служит для связи компьютеров в пределах одного предприятия, отдела или помещения находящихся на расстоянии не более 150 метров друг от друга.
При наличии специальных дополнительных устройств можно организовать связь компьютеров и на большие расстояния.
Основным параметром сетевой карты является скорость передачи информации и измеряется она в мегабайтах в секунду. Типовая норма от 10 до 100 мегабайт в секунду.

## Slide 39: Коммуникационные порты.
Для связи с другими устройствами (принтером, сканером, клавиатурой, мышью …) компьютер оснащается портами.
Порты ввода/вывода - основные узлы для подключения к компьютеру внешних устройств .
Порты: последовательные и параллельные.
Примеры портов:
COM (последовательный порт)
LPT (параллельный порт)
USB (последовательный с высокой производительностью)
PS/2 (универсальный для подключения мыши и клавиатуры)

## Slide 40: Внешние интерфейсы:
PS/2
USB
Ethernet (RJ45)
FireWire (IEEE1394)
eSATA
Разъемы звуковой карты
RCA

## Slide 41: Устройства хранения информации:
привод компакт-дисков
карт ридер
жесткий диск
флоппи дисковод

## Slide 42
Жесткий диск встроен внутрь системного блока и постоянно находится там. Жесткий диск представляет собой набор металлических или керамических дисков, покрытых магнитным слоем.
Жесткий диск

## Slide 43: Винчестер
Винчестер - это устройство внешней памяти, позволяющее, в отличие от оперативной памяти, сохранять информацию продолжительное время. Внутри металлического корпуса винчестера содержится несколько нанизанных на одну ось жестко закрепленных металлических или стеклянных пластин, покрытых магнитным слоем. Корпус защищает дисковод от внешних воздействий (пыли, электромагнитных полей). Основные характеристики жестких дисков:
Диаметр дисков: | Частота вращения шпинделя: | Число цилиндров:
Диаметр дисков определяет плотность записи на дюйм магнитного покрытия. Наиболее распространены накопители с диаметром дисков 2.2, 2.3, 3.14 и 5.25 дюймов | Определяет, сколько времени будет затрачено на последовательное считывание одной дорожки или цилиндра. Частота вращения измеряется в оборотах в минуту (rpm). | Определяет сколько дорожек (треков) будет располагаться на одной поверхности. В настоящее время все накопители емкостью более 1 Гигабайта имеют число цилиндров более 1024,

## Slide 44: Дисковод и CD-ROM
Для транспортировки данных между удаленным компьютерами используются гибкие диски (дискеты) и компакт-диски CD-ROM.
Для записи и чтения данных, размещенных на дискетах, служит дисковод. Для чтения компакт дисков служат дисководы CD-ROM.
Емкость одной дискеты – 1.44 Мбайт, компакт-диска – 650-700 Мбайт.

## Slide 45: Блок питания:

## Slide 46
Видеосистема
компьютера
монитор
видеокарта

## Slide 48
Мониторы
на электронно-лучевой трубке
жидкокристаллические

## Slide 49: Клавиатура:
клавишное устройство для управления работой компьютера и ввода информации.

## Slide 50: Аудиосистема компьютера:

## Slide 51: Манипуляторы:

## Slide 52: Мышь:
указательное устройство ввода.

## Slide 53: Сенсорные устройства ввода: