## Slide 1: Классификация компьютерных сетей

## Slide 2: Признаки классификации
Функциональное назначение сети;
Территориальная рассредоточенность сети;
Тип функционального взаимодействия;
Скорость передачи информации;
Тип среды передачи;
Метод передачи данных в сети;
Размещение информационных массивов в сети;
Тип используемых вычислительных средств;
Топология сети.

## Slide 3: 1. По функциональному назначению
информационные
вычислительные
Информационно-вычислительные
Предоставляют пользователям информационные услуги
Имеют в составе мощные вычислительные устройства, запоминающие устройства повышенной емкости, возможность оперативного перераспределения ресурсов между задачами
Самые распространенные

## Slide 4: 2. По территориальной рассредоточенности
Локальные (ЛВС – Local Area Network, LAN)
Региональные (РВС – Metropolitan Area Network, MAN)
Глобальные (ГВС – Wide Area Network, WAN)
Абоненты находятся на незначительном расстоянии друг от друга (10-20 км)
Абоненты расположены в черте города, региона (сотни км)
Абоненты находятся на значительном расстоянии друг от друга и часто располагаются в разных странах и на разных континентах

## Slide 5: 3. По типу функционального взаимодействия
Иерархические сети
«клиент – сервер»
Все задачи, связанные с хранением, обработкой данных, управлением обменом данными по сети и распределением ресурсов, выполняет центральный компьютер, или мэйнфрейм
Задания и сетевая нагрузка распределены между поставщиками услуг (сервисов), называемых серверами, и заказчиками услуг, называемых клиентами.
Сети с выделенным сервером
Одноранговые сети

## Slide 6: 4. По скорости передачи информации
Низкоскоростные
(до 10 Мбит/с)
Среднескоростные
(до 100 Мбит/с)
Высокоскоростные
(свыше 100 Мбит/с))

## Slide 7: 5. По типу среды передачи информации
проводные
беспроводные

## Slide 8: 6. По методу передачи данных
Сети с коммутацией каналов
Сети со смешанной коммутацией
Сети с коммутацией сообщений
Сети с коммутацией пакетов

## Slide 9: 7. По размещению основных информационных массивов
С централизованным размещением информационных массивов
С локальным размещением информационных массивов

## Slide 10: 8. По типу используемых вычислительных средств
Однородными (аппаратная и программная совместимость)
Неоднородными

## Slide 11: 9. По топологии (структура связей между компонентами сети)
Звездообразные
Кольцевые
Шинные
Полносвязные
Древовидные (иерархические)
Гибридные