## Slide 1: «Природные источники углеводородов»
Подготовила: Дзагоева Ф.Б.
ГБПОУ ВМТ

## Slide 2: Полезные ископаемые России

## Slide 3: Природный газ
Природный газ – это смесь газов, образовавшихся в недрах земли при анаэробном разложении органических веществ.
Природный газ относится к полезным ископаемым.
Природный газ в пластовых условиях – находится в газообразном состоянии – в виде отдельных скоплений или в виде газовой шапки нефтегазовых месторождений.

## Slide 4: Состав природного газа

## Slide 5: Свойства природного газа
Физические:
без цвета, вкуса и запаха.
Химические:
горит голубым пламенем.
СН4 + 2О2→ СО2 + 2Н2О + Q
Природный газ - экологически чистое топливо.

## Slide 7: Нефть
Залежи нефти находятся в недрах земли на разной глубине, где нефть заполняет свободное пространство между некоторыми породами.
Сегодня нефть является одним из важнейших для человечества полезных ископаемых.
1 - нефтяной газ
2 – нефть
3 - вода

## Slide 8: Применение продуктов переработки нефти

## Slide 9: Физические свойства нефти
густая маслянистая жидкость;
цвет от светло-коричневого до темно-бурого;
характерный запах;
легче воды (плотность от 0,65 до 1.05);
в воде не растворяется.

## Slide 10: Состав нефти
Смесь около 1000 веществ:
алканы;
циклоалканы;
арены (ароматические углеводороды);
алкены
органические соединения, содержащие S, N, O;
вода;
минеральные соли;
механические примеси

## Slide 11: Переработка нефти
Перегонкой называют процесс разделения жидких смесей на фракции или отдельные компоненты на основании различия в их температурах кипения.

## Slide 12: Фракции нефти
1. Бензин (t = 20 - 200˚С), (С5-С12) – автомобильное и авиационное горючее.
2. Лигроин (t = 150 - 250˚С), (С8-С14) – горючее для тракторов.
3. Керосин (t = 180 - 300˚С), (С12-С18) – горючее для тракторов, реактивных самолётов, ракет.
4. Газойль (t = 275 - 400˚С), (С17-С22) - дизельное топливо.
5. Мазут (t > 400˚С), (С > 20)

## Slide 13: Вторичная переработка нефти
Крекингом ( от анг. Crack – расщеплять) называют процесс переработки нефтепродуктов при повышенных значениях температуры и давления с целью получения органических соединений с меньшей молекулярной массой.
Промышленный крекинг впервые был осуществлён русским инженером В.Г.Шуховым в 1891 г.
C16H34 → C8H18 + C8H16
Гексадекан Октан Октен

## Slide 14: Виды крекинга
Термический крекинг - проводится при температуре 450 – 550 ˚С. Применяется для получения бензина
Каталитический крекинг - проводится в присутствии катализатора (алюмосиликатов), получаются алканы разветвлённого строения. Применяется для производства бензина более высокого качества

## Slide 15: Экологические проблемы использования нефти
Нефть загрязняет океан при аварийных ситуациях , возникающих на танкерах, разрывах морских трубопроводов, авариях на морских буровых. Ежегодно в океан сливается 2,5 млн. т. нефти.
Растекаясь тонким слоем по поверхности воды, нефтепродукты нарушают её газообмен с атмосферой, лишая растительные и животные организмы нормальных условий жизнедеятельности.

## Slide 16
Д.И.Менделеев считал, что нефть – ценнейшее сырьё для производства многих органических веществ, и поэтому неразумно использовать её только как топливо. «Топить можно и ассигнациями» - говорил он.

## Slide 17: Каменный уголь
Представляет собой полезное ископаемое, которое образовалось миллионы лет назад из отмерших остатков растений. Состав его сложен, в нем присутствуют как органические, так и неорганические вещества.
Запасы угля значительно превышают запасы нефти, и тем более газа.
Наибольшую часть каменного угля используют как топливо, остальное количество служит сырьем для коксохимического производства.

## Slide 18: Коксование каменного угля
Коксование – это процесс высокотемпературного нагревания (1000˚С) угля без доступа воздуха.

## Slide 19: Продукты коксования каменного угля
Коксовый газ – аммиак, водород, этилен.
Надсмольная вода - соли аммония.
Каменноугольная смола – бензол, нафталин,
фенол.
Кокс - производство чугуна.

## Slide 20: Вопросы для закрепления
Какие главные источники углеводородов вам известны?
Каков состав природного газа?
Какие преимущества имеет по сравнению с другими видами топлива природный газ? Для каких целей он используется?
Назовите важнейшие нефтепродукты и укажите области их применения.
Чем отличаются важнейшие нефтепродукты по химическому составу?
Как осуществляется перегонка нефти?
Какие основные продукты получают при коксовании каменного угля?

## Slide 21: Спасибо за внимание!