## Slide 1: Характеристики освещения и световой среды. Виды освещения. Инсоляция помещений и ее гигиеническое значение.

## Slide 2: Характеристики освещения и световой среды
.
Существует два источника света – солнце и искусственные источники, созданные человеком. Человек воспринимает электромагнитные волны как свет только в диапазоне от 0,38 до 0,76 мкм.
Освещение характеризуется следующими параметрами.
- световой поток (Ф), лм (люменах) – часть электромагнитной энергии, которая излучается источником в видимом диапазоне;
- сила света (I), лк (люкс), кд (канделы).
Так как источник света может излучать свет по различным направлениям не равномерно, вводится понятие силы света как отношения величины светового потока, распространяющегося от источника света в некоторый телесный угол (W), к величине этого телесного угла

## Slide 4
Для характеристики интенсивности падающего на поверхность от источника света светового потока введена специальная величина, называемая освещенностью.
Освещенность – это отношение падающего на поверхность светового потока (ФПАД) к величине площади этой поверхности (S).
, лк, 1 лк=1мм/м2.

## Slide 5
Факторы, определяющие зрительный комфорт:
- однородное освещение;
- правильная световая гамма;
- оптимальная яркость;
- отсутствие бликов;
- отсутствие мерцания света;
- соответствующая контрастность.

## Slide 6
Основные характеристики света
1 Световой поток Световой поток — количество излучаемого света и один из самых значимых параметров светильника.
2 Мощность
3 Освещенность
4 Яркость
5 Контрастность
6 Коэффициенты пропускания, преломления, отражения
7 Индекс цветопередачи (CRI)
8 Цветовая температура

## Slide 7
. Виды освещения
Общее освещение;
Прямое освещение;
Отраженное освещение Рассеянное освещение;
Смешанное;
Местное освещение.

## Slide 8
Инсоляция помещений и ее гигиеническое значение.
Инсоляционный режим – продолжительность и интенсивность освещения помещения прямыми солнечными лучами, зависящая от географической широты места, ориентации зда- ний по сторонам света, затенения окон деревьями или домами, величины светопроемов и т.д.
Инсоляция является важным оздоравливающим, психо-физиологическим фактором и должна быть использована во всех жилых и общественных зданиях с постоянным пребыва- нием людей, за исключением отдельных помещений общественных зданий, где инсоляция не допускается по технологическим и медицинским требованиям. К таким помещениям отно- сятся: операционные, реанимационные залы больниц, выставочные залы музеев, химические лаборатории ВУЗов и НИИ, книгохранилища, архивы.

## Slide 9
инсоляционный режим оценивается:
- продолжительностью инсоляции в течение суток,
- процентом инсолируемой площади помещения;
- количеством радиационного тепла, поступающего через проемы в помещение.
Оптимальная эффективность инсоляции достигается ежедневным непрерывным облу- чением прямыми солнечными лучами помещений в течение 2-х часов. В зависимости от ориентации окон зданий по сторонам света различают три типа ин- соляционного режима: максимальный, умеренный, минимальный

## Slide 10
для помещений жилых и общественных зданий – 2,5 часа непрерывной инсоляции;
для помещений учреждений здравоохранения, санаторно-курортных учреждений и учреждений отдыха, детских дошкольных учреждений, общеобразовательных учреждений и учреждений, обеспечивающих получение профессионально-технического образования с нормируемым периодом – 3 часа непрерывной инсоляции;
для территорий детских игровых площадок, спортивных площадок и зон отдыха жилых домов, групповых площадок детских дошкольных учреждений, спортивной зоны, зоны отдыха и учебно-опытной зоны общеобразовательных учреждений и учреждений, обеспечивающих получение профессионально-технического образования – 2,5 часа непрерывной инсоляции.

## Slide 11
Продолжительность в течение дня непрерывной инсоляции должна обеспечиваться:
в жилых домах - в одно-, двух- и трехкомнатных квартирах не менее чем одной жилой комнате; в четырех-, пяти- и шестикомнатных квартирах не менее чем в двух жилых комнатах; в квартирах с количеством комнат более шести не менее чем в трех жилых комнатах;
в общежитиях: в жилых комнатах – не менее 60% количества жилых комнат;
в дошкольных учреждениях – в игральных и групповых помещениях;
в общеобразовательных учреждениях и учреждениях, обеспечивающих получение профессионально-технического образования: – не менее 75% количества классов, спальных-игровых, и не менее 50% количества в кабинетах и лабораториях (кроме кабинетов черчения, изобразительного искусства, информатики и электронно-вычислительной техники);
в учреждениях здравоохранения: в палатах для туберкулезных, инфекционных больных – не менее 90% от общего числа коек в отделении;
В условиях многоэтажной застройки (9-ть и более этажей) и затесненной застройки, допускается прерывистость инсоляции жилых и общественных зданий при увеличении суммарной продолжительности инсоляции в течении дня на 0,5 часа;
В случае обеспечения нормативной инсоляцией (не менее 2,5 часа) только одной комнаты в жилой квартире окно этой комнаты не должно затеняться остекленным летним помещением.