## Slide 1: Обеспечение безопасности: средства, способы и требования. Типы современных систем безопасности.

## Slide 2: Обеспечение безопасности жилищных комплексов
Жилищный комплекс с точки зрения обеспечения безопасности один из наиболее масштабных и сложных объектов в первую очередь потому, что риски возникновения чрезвычайной ситуации связаны с угрозой большому числу людей. Кроме того, при проектировании систем безопасности для жилых домов следует придерживаться требований нормативной документации.
Сегодня построение комплексных систем для жилых массивов один из наиболее востребованных сегментов рынка ТСБ, а для строительных компаний интеграция подобных решений один из способов повышения стоимости квадратного метра. Впрочем большинство владельцев недвижимости интересует установка СКУД, видеонаблюдения и ОПС в их домах, даже если это не было предусмотрено на этапе строительства.

## Slide 3: Система охранно-тревожной сигнализации (СОТС)
Все виды сигнализаций можно разделить на три категории:
Проводные
В проводных сигнализациях сигнал от датчиков к централи идет по кабелю.
Беспроводные
В беспроводных сигнализациях сигнал от датчиков передается по радиоканалу.
Гибридные
Это комбинация проводной и беспроводной систем, соответственно сигнал передается и по проводам, и по воздуху.

## Slide 4: Также в зависимости от типа связи они могут быть:
Односторонние
Односторонние системы существуют с тех пор, как появились пульты дистанционного управления. Термин «односторонний» относится к схеме связи между пультом дистанционного управления и системой безопасности. При нажатии на кнопку на пульте дистанционного управления, он посылает сигнал постановки или снятия с охраны.
Двухсторонние
Это сигнализация с обратной связью, позволяющая осуществлять контроль над происходящим, и, при тревоге, получать уведомления, а также связываться с людьми в зоне контроля. Для этого в конструкции GSM сигнализации с двухсторонней связью имеется динамик и микрофон. В этом случае, фактически, сигнализация GSM с обратной связью используется как телефон для переговоров.

## Slide 5
Подключение к пульту охраны
Очень важная опция всех сигнализаций - это возможность поставить ее на пульт охраны. В большинстве случаев, злоумышленники предпочтут не взламывать квартиру, если она стоит под охраной.

## Slide 6: Виды датчиков
Датчик движения
Важная часть любой системы домашней безопасности. Они имеют широкий спектр применения: включение внутреннего и наружного освещения, активация камер, включение сигналов тревоги

## Slide 7
Умные устройства, которые за доли секунды определят протечку воды и отправят уведомление владельцу. При подключении с системам умного дома, клапан подачи воды будет перекрыт.

## Slide 8
Задымления
Интеллектуальные детекторы дыма, которые включают сирену и отправят сообщение на мобильный телефон, сообщая вам, из какой комнаты идет дым.

## Slide 9: Видеонаблюдение
Одно из самых больших преимуществ видеонаблюдения - это возможность знать, что происходит в доме или квартире в ваше отсутствие. Независимо от того, проверяете ли вы своих детей, домработницу, домашних животных или коллекцию экзотических драгоценностей, видеокамера для домашнего наблюдения станет отличным помощником для контроля за происходящим на расстоянии. Кроме того, одним из важных качеств является привлекательный и, в тоже самое время, сдержанный и стильный дизайн. Важно, чтобы видеокамера выглядела соответствующе дизайну, но и не слишком выделялась и привлекала к себе внимание.

## Slide 10: Виды видеонаблюдения
По месту установки:
для внутренних помещений,
для улицы.
По способу передачи данных:
3G интернет,
Wi-Fi. По способу съемки:
Дневные камеры,
Ночные камеры
Тепловые камеры
По внешнему виду:
купольные камеры,
пулевые камеры,
панорамные камеры.
По виду используемого сигнала данные системы можно разделить на: аналоговые и цифровые.

## Slide 11: Инженерно-техническая укрепленность (ИТУ)
В качестве защиты дома используются решетки на окна, дополнительные закрытые тамбуры, оснащенные средствами безопасности, укрепленные двери и дополнительные замки.

## Slide 12
Входные двери и окна
Это первая преграда на пути взломщиков. Один из самых распространенных способов проникновения грабителей в дом - прямо через входную дверь. Приобретая прочные двери и замки с засовом, вы значительно усложните их работу.
Взломостойкие окна
Очень часто злоумышленники проникают в дома через окна и балконные двери, взламывая створку стеклопакета. В качестве дополнительной защиты можно закрыть такое окно решеткой. Взломостойкие окна - это укрепленные окна, имеющие глухие стеклопакеты. Они являются более предпочтительными против проникновения взломщиков. Часто устанавливаются в подвальных помещениях, так как при установке выше первого этажа появляется сложность в обслуживании и мойке таких окон. В качестве дополнительной защиты можно закрыть его решеткой.
Домофоны и видеодомофоны
В доме или квартире, важно знать, кто стоит у входной двери, когда звонят в дверь. С помощью видеодомофона можно видеть, кто за дверью, без необходимости ее открывать или отвечать на звонок.

## Slide 13: Что входит в систему домашней безопасности
Какие самые основные элементы в домашней системе безопасности?
Централь управления
Датчики открытия на двери и окна
Датчики разбития стекла
Датчики движения
Системы контроля доступа
Сирена
Клавиатура
Камеры видеонаблюдения

## Slide 14: Заключение
При выборе сигнализации рекомендуем очень внимательно изучить информацию о системах и обратить внимание на пункты, указанные в данной статье. Это позволит Вам осознанно принять решение о приобретении именно той сигнализации, которая будет отвечать всем Вашим требованиям.