## Slide 1: Основные сведения по оформлению чертежей

## Slide 2: Стандарты ЕСКД
Стандарты ЕСКД –это документы, которые устанавливают единые правила выполнения и оформления конструкторских документов во всех отраслях промышленности, строительства, транспорта.
Стандарты установлены не только на конструкторские документы, но и на все виды продукции, выпускаемой предприятиями. Государственные стандарты (сокращенно ГОСТ) обязательны для всех предприятий и отдельных лиц.

## Slide 4: Форматы ГОСТ 2.301-68
Чертежи выполняют на листах определенного формата (размера).
Форматы листов определяются размерами внешней рамки чертежа, выполненной тонкой линией.
Согласно ГОСТ 2.301- 68* размеры основных форматов получаются последовательным делением формата А0, с размерами сторон 841х1189 мм, площадь которого равна 1 м2, на две равные части параллельно меньшей стороне (Рисунок 1.1).
Число в обозначении показывает, сколько раз совершалось это действие

## Slide 5
Образование основных форматов
Обозначение и размеры основных форматов |  |  |  |  | 
Обозначение формата | А0 | А1 | А2 | А3 | А4
Размеры сторон формата, мм | 841х1189 | 594х841 | 420 х594 | 297 х420 | 210 х297

## Slide 6: Масштабы ГОСТ 2.302-68
Масштабом называется отношение линейных размеров изображения предмета на чертеже к действительным размерам этого предмета.
Масштаб, указанный в предназначенной для этого графе основной надписи чертежа, должен обозначаться
по типу 1:1, 2:1 и т.д.,
а в остальных случаях — по типу (1:1), (1:2), (2:1) и т.д.

## Slide 7
Обозначение масштабов |  |  |  |  |  |  | 
Масштабы уменьшения | 1:2 | 1:2,5 | 1:4 | 1:5 | 1:10 | 1:15 | 1:25
Натуральная величина | 1:1 |  |  |  |  |  | 
Масштабы увеличения | 2:1 | 2,5:1 | 4:1 | 5:1 | 10:1 | 15:1 | 25:1

## Slide 8: Линии чертежа ГОСТ 2.303-68

## Slide 10
Толщина сплошной основной линии S должна быть в пределах от 0,5 до 1,4 мм в зависимости от величины и сложности изображения, а также от формата чертежа.
Толщина линий одного и того же типа должна быть одинакова для всех изображений на данном чертеже, вычерчиваемых в одинаковом масштабе.
Длина штрихов у штриховых линий должна быть примерно в 10 раз больше толщины штриха, а длина штрихов штрихпунктирной линии выбирается в зависимости от величины изображения.

## Slide 11
Штрихи в линии должны быть примерно одинаковой длины.
Промежутки между ними также должны быть примерно одинаковыми.
Штрихпунктирные линии должны пересекаться и заканчиваться штрихами.
Штрихпунктирные линии, применяемые в качестве центровых, следует заменять сплошными тонкими линиями, если диаметр окружности или размеры других геометрических фигур в изображении менее 12 мм.

## Slide 12: Шрифты чертёжные ГОСТ 2.304-81
Шрифтом называется графическая форма изображения букв, цифр и условных знаков, которые используются при выполнении чертежей.
Наклон букв и цифр к основанию строки должен быть около 75°.
Размер шрифта (h) — величина, равная высоте прописных букв в мм.
Высота прописных букв h измеряется перпендикулярно основанию строки.
Высота строчных букв с определяется из отношения их высоты (без отростков k) к размеру шрифта h, например, с=7/10*h.
Ширина буквы (q) — наибольшая ширина буквы определяется по отношению к размеру шрифта h, например, q=6/10 h, или по отношению к толщине линии шрифта d, например, q=6d.

## Slide 13
Толщина линии шрифта (d) — толщина, определяемая в зависимости от типа и высоты шрифта.
Вспомогательная сетка — сетка, образованная вспомогательными линиями, в которые вписываются буквы.
Шаг вспомогательных линий сетки определяется в зависимости от толщины линий шрифта d

## Slide 14: Параметры шрифта типа Б с наклоном

## Slide 16
Шрифт типа Б с наклоном

## Slide 17: Основные надписи ГОСТ2.104-68
Чертеж оформляется рамкой, которая проводится сплошной основной линией на расстоянии 5 мм от правой, нижней и верхней сторон внешней рамки чертежа.
С левой стороны оставляется поле шириной 20 мм, служащее для подшивки и брошюровки чертежей

## Slide 18
Примеры оформления чертежа

## Slide 19
Основная надпись помещается в правом нижнем углу конструкторских документов.
На листах формата А4 основную надпись располагают вдоль короткой стороны листа, на листах формата А3 и более допускается располагать основную надпись как вдоль длинной, так и вдоль короткой стороны листа.
Основные надписи, дополнительные графы к ним выполняют сплошными основными и сплошными тонкими линиями по ГОСТ 2.303 – 68*

## Slide 20: Форма 1 ГОСТ 1.104-68

## Slide 21: Форма 2 ГОСТ 1.104-68

## Slide 22: Форма 2а ГОСТ 1.104-68

## Slide 23: Обозначение документов
ДП 140613 02 07 05 ПЗ |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | индекс документа
 |  |  |  |  |  |  | год выпуска проекта (две цифры)
 |  |  |  |  |  |  | номер зачетной книжки (две цифры)
 |  |  |  |  |  |  | номер группы (две последние цифры)
 |  |  |  |  |  |  | шифр специальности
 |  |  |  |  |  |  | характер задания (ДП, КП)

## Slide 24: Обозначения индексов документов
Код | Наименование | Код | Наименование
СБ | Сборочный чертеж | ГП | Генеральный план
ВО | Чертеж общего вида | ТХ | Технология производства
ТЧ | Теоретический чертеж | ТК | Технологические коммуникации
ГЧ | Габаритный чертеж | ЭС | Электроснабжение
МЧ | Монтажный чертеж | ЭО | Электрическое освещение
МЭ | Электромонтажный чертеж | ЭМ | Силовое электрооборудование
ТС | Тепловые сети | ГС | Газоснабжение
КМ | Конструкции металлические | ОВ | Отопление и вентиляция
ПЗ | Пояснительная записка | СС | Связь и сигнализация
ВД | Ведомость документов | ТБ | Таблицы
РР | Расчеты |  |