## Slide 1: Физический и моральный износ зданий и сооружений

## Slide 2
С течением времени здания, сооружения, оборудование и все основные фонды, а также малоценный инвентарь изнашиваются, утрачивают первоначальные качества и стоимость. При--том имеются в виду два вида износа — физический и мораль­ный.

## Slide 3: Физический износ
Физический износ - это утрата конструкциями и элементами здания первоначальных технико-эксплуатационных качеств (прочности, устойчивости, надежности и др.) в результате воздействия природно-климатических факторов и жизнедеятельности человека. При условии строительства здания, сооружения по уста­новленным нормам и правилам (СНиП) главными причинами физического износа являются воздействие природных факторов (внешней среды), а также технологических процессов (технологической среды), связанных с использованием здания, соору­жения.

## Slide 4
На физический износ здания и сооружения влияет целый ряд факторов, связанных с технической эксплуатацией и обслужи­ванием. К ним относятся:
качество строительно-монтажных работ и материалов при ремонте здания;
использование здания по назначению;
период нахождения здания в эксплуатации;
качество технического надзора за зданием;
качество и своевременность текущего и капитального ре­монтов;
соблюдение норм и правил содержания здания;
качество уборки помещений и территории около здания.

## Slide 5
Для предотвращения преждевременного износа здания надо строго выполнять правила эксплуатации его конструктивных элементов и частей, в первую очередь, фундаментов, стен, пере­крытий, санитарно-технических сетей, оборудования, водопровода, канализации, вентиляции, отопления; соблюдать нормаль­ный температурно-влажностный режим в чердачном и подвальном помещениях, предупреждать протечки в водоотводящих устройствах.

## Slide 6
При определении физического износа зданий необходимо прежде всего учитывать состояние их главных конструктивных элементов (фундаментов, стен и перекрытий). Существует ряд способов определения процента физического износа.
Наиболее простой способ заключается в приближенном опре­делении процента износа всего здания. Его находят как среднее арифметическое значение износа фундамента, стен и перекрытий. Например, при износе фундамента — 10, стен — 20 и перекрытий. % износ всего здания составит 20 %. Однако этот способ не дает точного определения износа всего здания, так как износ других конструктивных частей здания при этом не учитывают.
Инженерные обследования необходимы в тех случаях, когда отсутствуют паспортные данные здания, которое необходимо ре­конструировать или исключить из состава основных фондов вслед­ствие ветхости и дальнейшей непригодности. Примерная оценка технического состояния здания может быть определена исходя из износа и состояния основных конструкций и частей здания .
Состояние здания может быть аварийным не только в том слу­чае, когда его износ превышает 80 %, но и в результата грубых нарушений эксплуатации (большая протечка, прогиб перекрытия, осадка здания и др.).
При негодном состоянии здания, сооружения оно подлежит списанию с последующей разборкой, оприходованием годных ма­териалов и исключается из балансового учета туристского уч­реждения, что подтверждается соответствующими документами.

## Slide 7
Разборка здания экскаватором
Быстрая разборка здания – направленным взрывом

## Slide 8: Моральный износ
Моральный износ здания, сооружения, оборудования заклю­чается в несоответствии их современным требованиям. С тече­нием времени здания, сооружения и оборудование, кроме физи­ческого износа, стареют морально. Моральный износ зависит в основном от состояния научно-технического прогресса в строи­тельстве и промышленности и современных требований техни­ческой эстетики.
Моральный износ подразумевает снижение стоимости зда­ния, по сравнению с его стоимостью в период строительства, несоответствие его по функциональному назначению предъявляе­мым современным требованиям (архитектурно-планировочным, санитарно-гигиеническим, экономическим, эстетическим, ком­фортности и др.)

## Slide 9
Моральный износ здания характеризуют следующие факторы:
степень удобства, комфорта, рациональности;
соответствие здания своему назначению;
соответствие здания требованию научно-технического прогресса (технической эстетики);
восстановительная стоимость здания;
физический износ здания.
Моральный износ в жилых зданиях следует ликвидировать за счет средств капитального ремонта во время его выполнения, так как амортизационные отчисления полностью направляются на капитальный ремонт.
В общественных зданиях, особенно давно построенных, при капитальном ремонте лишь частично можно ликвидировать моральный износ, за исключением случаев, когда проводят реконструкцию.

## Slide 10
Отличие физического износа от морального заключается в характере, критериях оценки. В первом случае речь идет об утрате технических качеств из-за естественного старения материалов. Во втором — об утрате части цены из-за появления более современных инженерно-планировочных решений, строительных материалов, вариантов отделки. Если физический износ копится постепенно, зависит от возраста здания, то моральный наступает внезапно, так как связан с влиянием технологического прогресса.
Ликвидировать моральный износ всегда очень затратно — чаще всего его относят к неисправимому типу.

## Slide 11: Формы морального износа
Различают две формы морального износа. Первая предполагает снижение стоимости недвижимости в данный момент по сравнению с его ценой во время строительства. Такое может случиться из-за роста производительности или изменения масштаба строительства.
Вторая форма морального износа предполагает несоответствие здания любым существующим требованиям: конструктивным, планировочным или санитарно-гигиеническим.

## Slide 12: Методы определения величины морального износа
Технико-экономический. Степень морального износа определяется по таблице, разработанной МосжилНиИпроектом:
Социологический. Основан на результате анализа процессов обмена и купли-продажи жилья.